SMC-peugeot КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок) или в отверстия для свечей накаливания (вместо свечей).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| № п/п | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |

ПРИМЕНИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ:

#### 15962

106 I			1.4	TUD3	-	08.1991 - 03.1996

#### 19099

106 II			1.5	TUD5	-	05.1996 - 03.2001

106 I			1.5	TUD5	-	07.1994 - 03.1996

106 II			1.5	TUD5	-	05.1996 - 03.2001

106 II			1.5	TUD5	-	10.2000 - 07.2004

106 II			1.5	TUD5B	-	04.1998 - 07.2004

Ranch			1.9	DW8	-	06.1996 - 08.2000

Partner I			1.9	DW8	-	06.1996 - 08.2000

Expert I			1.9	DW8	-	06.1998 - 08.2001

Expert I			1.9	DW8	-	06.1998 - 08.2001

Expert I			1.9	DW8	-	06.1998 - 08.2001

206			1.9	DW8	-	08.1998 - 07.2000

Partner I			1.9	DW8	-	01.1999 - 08.2000

Ranch Break			1.9	DW8	-	01.1999 - 08.2000

306 Break			1.9	DW8	-	05.1999 - 06.2000

306			1.9	DW8	-	05.1999 - 06.2000

306			1.9	DW8	-	05.1999 - 08.2001

206			1.9	DW8B	-	03.2000 - 03.2004

306			1.9	DW8B	-	07.2000 - 05.2001

306			1.9	DW8B	-	07.2000 - 05.2001

306 Break			1.9	DW8B	-	07.2000 - 04.2002

Partner I			1.9	DW8B	-	09.2000 - 10.2002

Partner I			1.9	DW8B	-	09.2000 - 10.2002

Ranch			1.9	DW8B	-	09.2000 - 08.2005

Ranch MPV			1.9	DW8B	-	09.2000 - 07.2008

Expert II			1.9	DW8B	-	09.2001 - 11.2003

Expert II			1.9	DW8B	-	09.2001 - 10.2006

Expert II			1.9	DW8B	-	09.2001 - 10.2006

Ranch MPV			1.9	DW8B	-	11.2002 - 07.2005

Partner II			1.9	DW8B	-	11.2002 - 07.2008

Partner II 4x4			1.9	DW8B	-	11.2002 - 07.2008

Partner II			1.9	DW8B	-	11.2002 -

Partner II 4x4			1.9	DW8B	-	04.2004 - 06.2006

#### 15960

306			1.8	XUD7	-	05.1993 - 05.2001

309			1.8	XUD7A	-	10.1991 - 10.1993

205			1.8	XUD7	-	02.1983 - 07.1987

309			1.8	XUD7	-	05.1987 - 10.1993

205			1.8	XUD7	-	08.1987 - 05.1997

405 I Break			1.8	XUD7	-	04.1990 - 07.1992

Partner I			1.8	XUD7	-	05.1996 - 02.1998

Ranch			1.8	XUD7	-	06.1996 - 02.1998

306 Break			1.8	XUD7	-	05.1997 - 06.2000

306			1.8	XUD7	-	05.1997 - 06.2000

309			1.8	XUD7T	-	09.1989 - 10.1993

205			1.8	XUD7T	TD	08.1990 - 05.1997

405 I Break			1.8	XUD7TE	-	10.1987 - 07.1992

405 I			1.8	XUD7TE	-	10.1987 - 07.1992

405 I 4x4			1.8	XUD7TE	-	10.1987 - 07.1992

405 I Break 4x4			1.8	XUD7TE	-	05.1990 - 07.1992

309			1.9	XUD9	-	06.1986 - 07.1989

309			1.9	XUD9	-	07.1989 - 12.1993

306			1.9	XUD9	-	04.1993 - 05.2001

306			1.9	XUD9	-	06.1994 - 06.2001

205			1.9	XUD9A	-	08.1990 - 06.1994

405 II			1.9	XUD9A	-	08.1992 - 10.1995

205			1.9	XUD9Y	-	10.1987 - 09.1998

405 I			1.9	XUD9Y	-	07.1988 - 09.1992

405 I Break			1.9	XUD9Y	-	10.1988 - 08.1992

306			1.9	XUD9Y	-	06.1994 - 05.2001

309			1.9	XUD9	-	10.1985 - 08.1989

306			1.9	XUD9	-	06.1994 - 05.2001

306			1.9	XUD9	-	06.1994 - 05.2001

309			1.9	XUD9A	-	09.1989 - 10.1993

405 II Break			1.9	XUD9A	-	08.1992 - 10.1996

405 II			1.9	XUD9A	-	08.1992 - 05.1997

306			1.9	XUD9A	-	06.1994 - 05.2001

306			1.9	XUD9A	-	06.1994 - 06.2001

Partner I			1.9	XUD9A	-	05.1996 - 12.1998

Partner I			1.9	XUD9A	-	06.1996 - 12.1998

Ranch			1.9	XUD9A	-	06.1996 - 12.1998

306 Break			1.9	XUD9A	-	05.1997 - 04.1999

Boxer I			1.9	XUD9A	-	07.1999 - 04.2002

405 I Break			1.9	XUD9	-	06.1987 - 07.1992

405 I			1.9	XUD9	-	06.1987 - 07.1992

205			1.9	XUD9	-	08.1987 - 06.1994

J5			1.9	XUD9	-	09.1987 - 08.1990

J5			1.9	XUD9	-	09.1987 - 01.1994

309			1.9	XUD9	-	09.1989 - 10.1993

J5			1.9	XUD9	-	09.1990 - 01.1994

J5			1.9	XUD9	-	09.1990 - 01.1994

405 II Break			1.9	XUD9	-	08.1992 - 05.1997

405 II			1.9	XUD9	-	08.1992 - 05.1997

306			1.9	XUD9	-	04.1993 - 05.1999

306			1.9	XUD9	-	02.1994 - 10.1995

Boxer I			1.9	XUD9	-	02.1994 - 04.2002

Expert I			1.9	XUD9	-	10.1995 - 12.1998

Expert I			1.9	XUD9	-	10.1995 - 12.1998

Expert I			1.9	XUD9	-	10.1995 - 12.1998

Ranch			1.9	XUD9	-	06.1996 - 12.1998

Partner I			1.9	XUD9	-	06.1996 - 12.1998

Ranch MPV			1.9	XUD9	-	06.1996 - 12.1998

Partner I			1.9	XUD9	-	06.1996 - 12.1998

405 I			1.9	XUD9A	-	07.1987 - 12.1992

405 I Break			1.9	XUD9A	-	10.1988 - 08.1992

J5			1.9	XUD9A	-	10.1990 - 01.1994

J5			1.9	XUD9A	-	10.1990 - 08.1994

J5			1.9	XUD9A	-	10.1990 -

306 Break			1.9	XUD9A	-	05.1997 - 04.1999

Boxer I			1.9	XUD9AU	-	02.1994 - 11.2001

406			1.9	XUD9BSD	-	09.1997 - 03.1999

306 Break			1.9	XUD9BSD	-	05.1997 - 04.1999

306			1.9	XUD9BSD	-	05.1997 - 04.1999

306			1.9	XUD9BSD	-	05.1997 - 04.1999

406			1.9	XUD9SD	-	10.1996 - 05.2004

406 Break			1.9	XUD9SD	-	10.1996 - 10.2004

405 II Break			1.9	XUD9TE	TD	08.1992 - 05.1997

405 II			1.9	XUD9TE	TD	08.1992 - 05.1997

306			1.9	XUD9TE	TD	04.1993 - 04.1999

Boxer I			1.9	XUD9TE	TD	02.1994 - 04.2002

306			1.9	XUD9TE	TD	06.1994 - 05.2001

Boxer I			1.9	XUD9TE	TD	08.1994 - 04.2002

806			1.9	XUD9TE	TD	07.1995 - 08.2002

406			1.9	XUD9TE	TD	01.1996 - 03.1999

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 09.2000

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 09.2000

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 09.2000

406 Break			1.9	XUD9TE	TD	10.1996 - 03.1999

306 Break			1.9	XUD9TE	TD	02.1997 - 04.2002

Boxer I			1.9	XUD9TE	TD	12.1998 - 04.2002

406			1.9	XUD9TE	TD	01.1996 - 03.1999

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 05.1998

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 05.1998

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 05.1998

Expert I			1.9	XUD9TE	TD	02.1996 - 09.2000

Boxer I 4x4			1.9	XUD9TE	TD	03.1996 - 09.2000

806			1.9	XUD9TE	TD	05.1997 - 08.2002

405 II			1.9	XUD9TE	TD	08.1992 - 05.1997

306			1.9	XUD9TE	TD	04.1993 - 04.1997

406			1.9	XUD9TE	TD	08.1995 - 10.1997

605			2.1	XUD11A	12V	06.1989 - 07.1995

605			2.1	XUD11ATE	12V	06.1989 - 09.1999

605			2.1	XUD11BTE	12V	08.1994 - 09.1999

406			2.1	XUD11BTE	12V	01.1996 - 03.1999

806			2.1	XUD11BTE	12V	04.1996 - 05.2000

406 Break			2.1	XUD11BTE	12V	10.1996 - 03.1999

Boxer I			2.4	DJ5	-	02.1994 - 11.2001

Boxer I			2.4	DJ5	-	02.1994 - 11.2001

Boxer I			2.4	DJ5	-	02.1994 - 11.2001

Boxer I 4x4			2.4	DJ5	-	03.1996 - 09.2000

Boxer I 4x4			2.4	DJ5	-	03.1996 - 09.2000

Boxer I 4x4			2.4	DJ5	-	07.1999 - 11.2001

Boxer I			2.4	DJ5T	TD	02.1994 - 03.1997

Boxer I			2.4	DJ5T	TD	02.1994 - 03.1997

Boxer I			2.4	DJ5T	TD	02.1994 - 03.1997

Boxer I 4x4			2.4	DJ5T	TD	03.1996 - 09.1998

Boxer I 4x4			2.4	DJ5T	TD	03.1996 - 09.1998

Boxer I 4x4			2.4	DJ5T	TD	03.1996 - 09.1998

605			2.4	DK5ATE	12V	07.1994 - 06.2000

#### 15957

Boxer I			2.0	DW10TD	HDI	08.2001 - 04.2002

Boxer II			2.0	DW10TD	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.0	DW10TD	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.0	DW10TD	HDI	04.2002 - 06.2006

Boxer II			2.0	DW10UTD	HDI	12.2001 -

Boxer II			2.0	DW10UTD	HDI	12.2001 -

Boxer II			2.0	DW10UTD	HDI	12.2001 -

306			2.0	DW10TD	HDI	08.1998 - 05.2001

306			2.0	DW10TD	HDI	08.1998 - 05.2001

306 Break			2.0	DW10TD	HDI	08.1998 - 04.2002

206			2.0	DW10TD	HDI	01.1999 - 02.2007

406 Break			2.0	DW10TD	HDI	04.1999 - 10.2004

406			2.0	DW10TD	HDI	04.1999 - 10.2004

Partner I			2.0	DW10TD	HDI	10.1999 - 10.2002

Ranch MPV			2.0	DW10TD	HDI	11.1999 - 08.2005

Partner I			2.0	DW10TD	HDI	04.2000 - 10.2002

Ranch			2.0	DW10TD	HDI	04.2000 - 08.2005

307 I			2.0	DW10TD	HDI	03.2001 - 03.2007

307 I Break			2.0	DW10TD	HDI	03.2002 - 04.2008

307 I Break			2.0	DW10TD	HDI	03.2002 - 04.2008

206 Break			2.0	DW10TD	HDI	07.2002 - 02.2007

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10BTED	HDI	10.2000 - 10.2006

Expert II			2.0	DW10BTED	HDI	10.2000 - 10.2006

Expert II			2.0	DW10BTED	HDI	12.2003 - 10.2006

406 Break			2.0	DW10ATED	HDI	12.1998 - 10.2004

406			2.0	DW10ATED	HDI	08.1999 - 05.2004

807			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	08.2002 - 05.2006

406			2.0	DW10ATED	HDI	06.1998 - 08.2001

406 Break			2.0	DW10ATED	HDI	02.1999 - 04.2004

806			2.0	DW10ATED	HDI	06.1999 - 08.2002

607			2.0	DW10ATED	HDI	05.2000 - 09.2005

Expert II			2.0	DW10ATED	HDI	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED	HDI	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED	HDI	10.2000 - 11.2003

307 I			2.0	DW10ATED	HDI	09.2001 - 03.2007

307 I Break			2.0	DW10ATED	HDI	04.2002 - 03.2007

307 I Break			2.0	DW10ATED	HDI	04.2002 - 03.2007

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	07.2000 - 10.2006

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	12.2003 - 10.2006

806			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	02.2001 - 02.2003

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12UTED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12UTED	HDI	12.2001 - 06.2006

607			2.2	DW12TED4	HDI 16V	12.1999 - 02.2006

406 Break			2.2	DW12TED4	HDI 16V	03.2000 - 08.2002

406 Break			2.2	DW12TED4	HDI 16V	03.2000 - 10.2004

406			2.2	DW12TED4	HDI 16V	09.2000 - 05.2004

406 Coupe			2.2	DW12TED4	HDI 16V	09.2000 - 12.2004

406			2.2	DW12TED4	HDI 16V	09.2002 - 02.2004

#### 26221

206			1.4	DV4TD	HDI	09.2001 - 04.2009

206 Break			1.4	DV4TD	HDI	07.2002 - 02.2007

307 I			1.4	DV4TD	HDI	09.2001 - 06.2005

307 I Break			1.4	DV4TD	HDI	04.2002 - 06.2005

206			1.4	DV4TD	HDI	09.2002 - 02.2007

1007			1.4	DV4TD	HDI	04.2005 - 12.2009

Partner II			1.6	DV6BTED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

Partner II			1.6	DV6BTED4	HDI 16V	08.2005 -

307 II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	07.2005 - 03.2007

307 II Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	07.2005 - 04.2008

Partner II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

Partner II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

Ranch MPV			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	11.2006 - 05.2008

307 II Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	12.2006 -

206			1.6	DV6TED4	HDI 16V	11.2003 - 02.2007

307 I Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	11.2003 - 04.2008

206 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	02.2004 - 02.2007

307 I			1.6	DV6TED4	HDI 16V	04.2004 - 11.2007

407			1.6	DV6TED4	HDI 16V	05.2004 -

407 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	08.2004 -

206 CC			1.6	DV6TED4	HDI 16V	02.2005 - 02.2007

307 II Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	05.2005 -

26222

307 I			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	11.2003 - 11.2007

307 I Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	02.2004 - 02.2005

307 I Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	02.2004 - 04.2008

407			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	03.2004 -

407 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	08.2004 -

307 II CC			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2005 - 04.2009

407 Coupe			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	08.2005 -

607			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	09.2005 -

807			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2006 -

Expert III Tepee			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	10.2006 -

Expert III			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	10.2006 -

Expert III			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	10.2006 -

Expert III			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	11.2006 -

308			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	09.2007 -

308 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	01.2008 -

308 CC			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	02.2009 -

407 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

407			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

308			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	07.2009 -

308 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	07.2009 -

308 CC			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	02.2009 -

407 Coupe			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

308 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

407 Break			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

407			2.0	DW10BTED4	HDI 16V	06.2009 -

407			2.0	DW10CTED4	HDI 16V	06.2009 -

407 Break			2.0	DW10CTED4	HDI 16V	06.2009 -

407 Coupe			2.0	DW10CTED4	HDI 16V	06.2009 -

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

807			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	08.2002 - 05.2006

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	07.2000 - 10.2006

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	10.2000 - 11.2003

Expert II			2.0	DW10ATED4	HDI 16V	12.2003 - 10.2006

Expert III			2.0	DW10UTED4	HDI 16V	10.2006 -

Expert III Tepee			2.0	DW10UTED4	HDI 16V	10.2006 -

807			2.0	DW10UTED4	HDI 16V	11.2006 -

Expert III Tepee 4x4			2.0	DW10UTED4	-	01.2007 -

Expert III			2.0	DW10UTED4	HDI 16V	06.2007 -

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

Boxer II			2.2	DW12TED	HDI	12.2001 - 06.2006

807			2.2	DW12TED4	HDI 16V	08.2002 - 05.2006

607			2.2	DW12TED4	HDI 16V	12.1999 - 02.2006

406 Break			2.2	DW12TED4	HDI 16V	03.2000 - 08.2002

406 Break			2.2	DW12TED4	HDI 16V	03.2000 - 10.2004

406			2.2	DW12TED4	HDI 16V	09.2000 - 05.2004

406			2.2	DW12TED4	HDI 16V	09.2002 - 02.2004

15967

107			1.4	DV4TD	HDI	06.2005 -

207			1.4	DV4C	HDI	06.2009 -

206			1.4	DV4TD	HDI	09.2001 - 04.2009

206 Break			1.4	DV4TD	HDI	07.2002 - 02.2007

207			1.4	DV4TD	HDI	04.2006 -

206			1.4	DV4TD	HDI	01.2008 -

206+			1.4	DV4TD	HDI	04.2009 -

Bipper			1.4	DV4TED	HDI	11.2007 -

Bipper Tepee			1.4	DV4TED	HDI	04.2008 -

307 I			1.4	DV4TD	HDI	09.2001 - 06.2005

307 I Break			1.4	DV4TD	HDI	04.2002 - 06.2005

206			1.4	DV4TD	HDI	09.2002 - 02.2007

1007			1.4	DV4TD	HDI	04.2005 - 12.2009

Partner III Tepee			1.6	DV6B	HDI 16V	05.2008 -

Partner II			1.6	DV6BTED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

Partner II			1.6	DV6BTED4	HDI 16V	08.2005 -

Partner III Tepee			1.6	DV6BTED4	HDI 16V	05.2008 -

Partner III			1.6	DV6BUTED4	HDI 16V	06.2008 -

307 II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	07.2005 - 03.2007

307 II Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	07.2005 - 04.2008

Partner II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

Partner II			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	08.2005 - 07.2008

207			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	04.2006 -

Ranch MPV			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	11.2006 - 05.2008

307 II Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	12.2006 -

207 Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	08.2007 -

308			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	09.2007 -

308 Break			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	01.2008 -

Partner III			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	05.2008 -

Partner III Tepee			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	06.2008 -

Ranch Tepee			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	06.2008 -

308			1.6	DV6TED4	HDI 16V	09.2007 -

Expert III			1.6	DV6UTED4	HDI 16V	11.2006 -

Expert III			1.6	DV6UTED4	HDI 16V	11.2006 -

Expert III Tepee			1.6	DV6UTED4	HDI 16V	11.2006 -

Expert III			1.6	DV6UTED4	HDI 16V	06.2007 -

Partner III Tepee			1.6	DV6ATED4	HDI 16V	04.2010 -

206			1.6	DV6TED4	HDI 16V	11.2003 - 02.2007

307 I Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	11.2003 - 04.2008

206 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	02.2004 - 02.2007

307 I			1.6	DV6TED4	HDI 16V	04.2004 - 11.2007

407			1.6	DV6TED4	HDI 16V	05.2004 -

407 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	08.2004 -

206 CC			1.6	DV6TED4	HDI 16V	02.2005 - 02.2007

307 II Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	05.2005 -

207			1.6	DV6TED4	HDI 16V	04.2006 -

207 CC			1.6	DV6TED4	HDI 16V	11.2006 -

1007			1.6	DV6TED4	HDI 16V	03.2007 - 12.2009

207 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	08.2007 -

308			1.6	DV6TED4	HDI 16V	09.2007 -

308 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	01.2008 -

Partner III			1.6	DV6TED4	HDI 16V	04.2008 -

Partner III Tepee			1.6	DV6TED4	HDI 16V	06.2008 -

Ranch Tepee			1.6	DV6TED4	HDI 16V	06.2008 -

3008			1.6	DV6TED4	HDI 16V	06.2009 -

5008			1.6	DV6TED4	HDI 16V	07.2009 - 01.2011

308 CC			1.6	DV6TED4	HDI 16V	02.2009 -

308 Break			1.6	DV6TED4	HDI 16V	12.2009 -

31248

Boxer I 4x4			2.4	DJ5TED	TDI	04.1997 - 09.2000

Boxer I			2.4	DJ5TED	TDI	04.1997 - 09.2000

Boxer I			2.4	DJ5TED	TDI	04.1997 - 09.2000

Boxer I			2.4	DJ5TED	TDI	04.1997 - 09.2000

Boxer I 4x4			2.4	DJ5TED	TDI	10.1998 - 09.2000

Boxer I 4x4			2.4	DJ5TED	TDI	10.1998 - 09.2000

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки или в отверстие свечи накаливания требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

Если Вы столкнулись с другими типами используемых форсунок на данных двигателей –мы сможем изготовить для вас нужные адаптеры.