SMC-OPEL КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок) или в отверстия для свечей накаливания (вместо свечей).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| № п/п | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |
| 104.33 |  | Адаптер свечи накаливания с наружной резьбой М12х1,25 длина 50 мм | 1 шт. |

ПРИМЕНИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ:

Ascona C 	1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель	1982 — 1988

Ascona C хэтчбек 	1.6 D [16 D; 16 DA] 54 л.с. Дизель	1982 — 1988

Astra F седан	1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель	1992 — 1992

Astra F седан	1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель	1992 — 1998

Astra F седан	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1994 — 1998

Astra F универсал 	1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель	1991 — 1992

Astra F универсал 	1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель	1992 — 1998

Astra F универсал 	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1994 — 1998

Astra F хэтчбек	1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель	1991 — 1992

Astra F хэтчбек	1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель	1992 — 1998

Astra F хэтчбек	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1994 — 1998

Astra G седан	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1998 — 2000

Astra G универсал 	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1998 — 2000

Astra G хэтчбек	1.7 TD [X17DTL] 68 л.с. Дизель	1998 — 2000

Frontera A 	2.3 TD (5JMWL4) [23 DTR] 100 л.с. Дизель	1992 — 1998

Omega A 	2.3 TD [23 YDT] 90 л.с. Дизель	1986 — 1988

Omega A 	2.3 D [23 YD] 73 л.с. Дизель	1986 — 1994

Omega A 	2.3 TD Interc. [23 DTR] 100 л.с. Дизель	1988 — 1994

Omega A универсал 	2.3 TD [23 YDT] 90 л.с. Дизель	1986 — 1988

Omega A универсал 	2.3 D [23 YD] 73 л.с. Дизель	1986 — 1994

Omega A универсал 	2.3 TD Interc. [23 DTR] 100 л.с. Дизель	1988 — 1994

Vectra A седан	1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель	1988 — 1992

Vectra A седан	1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель	1992 — 1995

Vectra A хэтчбек 	1.7 D [17D] 57 л.с. Дизель	1988 — 1992

Vectra A хэтчбек 	1.7 D [17 DR] 60 л.с. Дизель	1992 — 1995

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки или в отверстие свечи накаливания требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

Если Вы столкнулись с другими типами используемых форсунок на данных двигателей –мы сможем изготовить для вас нужные адаптеры.