SMC-SKODA КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок) или в отверстия для свечей накаливания (вместо свечей).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| № п/п | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |
| 104.34 |  | Адаптер свечи накаливания с наружной резьбой М12х1,25 длина 41мм | 1 шт. |

ПРИМЕНИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ:

Felicia I Kombi	6U5		1.9	AEF	-	10.1995 - 12.1997

Felicia I	6U1		1.9	AEF	-	08.1996 - 12.1997

Felicia II	6U1		1.9	AEF	-	01.1998 - 11.2000

Felicia Pick Up	6UF		1.9	AEF	-	01.1998 - 03.2001

Felicia II Kombi	6U5		1.9	AEF	-	01.1998 - 08.2001

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки или в отверстие свечи накаливания требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

Если Вы столкнулись с другими типами используемых форсунок на данных двигателей –мы сможем изготовить для вас нужные адаптеры.