# ООО «ЮНИСОВ-СЕРВИС»

тел./факс (499) 159-50-64,  740-89-45

SMC-volvo КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ АВТОМОБИЛЕЙ

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок) или в отверстия для свечей накаливания (вместо свечей).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| № п/п | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |
| 104.33 |  | Адаптер свечи * накаливания с наружной резьбой М12х1,25 длина 50 мм | 1 шт. |
|  |  | Адаптер свечи накаливания с наружной резьбой М8х1, длина 109 мм для двигателей Volvo XC70 2,4D (свеча Bosch 0250403001) | 1 шт. |

*ПРИМЕНИМЕНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ:

244			2.4	D 24	V6	08.1987 - 08.1993

242			2.4	D 24	V6	08.1987 - 08.1993

245			2.4	D 24	V6	08.1988 - 08.1993

244			2.4	D 24	V6	08.1978 - 07.1985

242			2.4	D 24	V6	08.1978 - 07.1985

245			2.4	D 24	V6	09.1978 - 09.1982

245			2.4	D 24	V6	04.1979 - 12.1993

744			2.4	D 24	V6	08.1984 - 07.1992

745			2.4	D 24	V6	08.1985 - 08.1991

944			2.4	D 24	V6	09.1990 - 12.1994

945			2.4	D 24	V6	09.1990 - 07.1995

764			2.4	D 24 T	V6	06.1982 - 08.1987

765			2.4	D 24 T	V6	08.1984 - 08.1987

745			2.4	D 24 T	V6	08.1984 - 08.1991

744			2.4	D 24 T	V6	09.1984 - 07.1990

764			2.4	D 24 T	V6	04.1987 - 07.1992

945			2.4	D 24 T	V6	09.1990 - 07.1994

944			2.4	D 24 T	V6	09.1990 - 12.1994

765			2.4	D 24 TIC	V6	07.1987 - 07.1992

764			2.4	D 24 TIC	V6	08.1987 - 07.1992

964			2.4	D 24 TIC	V6	09.1990 - 08.1993

745			2.4	D 24 TIC	V6	08.1986 - 08.1991

744			2.4	D 24 TIC	V6	08.1986 - 08.1991

764			2.4	D 24 TIC	V6	09.1987 - 08.1990

765			2.4	D 24 TIC	V6	09.1987 - 08.1990

965			2.4	D 24 TIC	V6	09.1990 - 08.1993

944			2.4	D 24 TIC	V6	08.1994 - 10.1998

945			2.4	D 24 TIC	V6	11.1994 - 10.1998

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки или в отверстие свечи накаливания требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

Если Вы столкнулись с другими типами используемых форсунок на данных двигателей –мы сможем изготовить для вас нужные адаптеры.