SMC- КАМАЗ, ПАЗ, КАВЗБ НЕФАЗ

КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ РАБОТЫ

С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS

4ISBe185 30, 6ISbe210 30, 6ISBe285 30, 6ISbe300 30

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки.

  - Установите на место форсунки соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| 1 | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |
| 19.08.2014 |  | Адаптер | Данный адаптер устанавливается вместо форсунок Cummins 4937065, Bosch 0445120123 |

- Требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

Если Вы столкнулись с другими типами используемых форсунок на данных двигателеях –мы сможем изготовить для вас нужные адаптеры.