# Украинский Автоцентр

SMC-ЯМЗ (ТМЗ) КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ И ТЯГОЧЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-8421, ТМЗ 8421

В комплектацию изделия входит комплект адаптеров для подключения компрессометра.

Адаптеры устанавливаются на головке блока цилиндров двигателя в отверстия для топливных форсунок (вместо форсунок) или в отверстия для свечей накаливания (вместо свечей).

Для обеспечения точности измерений и предотвращения поломок при установке адаптеров не допускайте попадания посторонних предметов, грязи, стружки и др. на присоединительные поверхности, резьбу и в отверстия.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Убедитесь в том, что АКБ заряжена, стартер исправен.

  - Количество масла в двигателе должно соответствовать уровню.

  - Выверните топливные форсунки или свечи накаливания.

  - Установите на место форсунки или свечи накаливания соответствующий адаптер, закрепите его тем же способом, что и форсунку (или свечу). Исключите возможность негерметичного соединения.

  - Подключите к адаптеру манометр

  - С помощью стартера сделайте несколько оборотов коленвала (5-10 оборотов).Правильным является максимальное показание.

  - После замера и снятия показаний сбросьте давление на манометре с помощью кнопки.

  - Для замера компрессии в остальных цилиндрах повторите п.п. 4,5,6,7.

Показания измерений сравните с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя данного двигателя.

# ПЕРЕЧЕНЬ АДАПТЕРОВ

| № п/п | Иллюстрация | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Манометр (тип: ТМ-310P, сертификат RU.C.30.004.A №33358) в сборе | 1 шт. |
| 105-2-10.01 |  | Адаптер безрезьбовой | ЯМЗ-8421; ТМЗ-8421 |

* Требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

ВНИМАНИЕ! Адаптер, устанавливаемый в отверстие форсунки или в отверстие свечи накаливания требует непосредственного уточнения перед установкой на двигатель.

Во избежание повреждения двигателя автомобиля категорически запрещается устанавливать адаптер, имеющий расхождения (отклонения) в присоединительных размерах (резьба, шаг,  длина резьбовой части и т.д.). Это может привести к серьезным повреждениям!

Всю ответственность за установку адаптера и использование компрессометра лежит на лице непосредственно выполняющим данную операцию.

# Украинский Автоцентр

# http://auto-profi.com.ua/
ТЕЛЕФОНЫ В УКРАИНЕ:
+38 044-360-11-48
+38 050-598-74-90
+38 093-933-00-30
+38 098-415-60-60
+38 094-92-48-148 (Интертелеком)
Viber +38 0949248148
e-mail: auto-profi@meta.ua
e-mail: kiev0443601148@gmail.com
Skype: nanoport1