Группы блоков измеряемых величин – бензиновые двигатели

Версия 1.24

Блоки измеряемых величин

001	-	009	.......	Общая информация о состоянии систем а/м

010	-	019	.......	Зажигание

020	-	029	.......	Антидетонационное регулирование

030	-	049	.......	Лямбда-регулирование / катализатор

050	-	059	.......	Регулировка частоты вращения

060	-	069	.......	Управление дроссельнои заслонки

070	-	079	.......	Снижение количества/токсичности ОГ

080	-	089	.......	Специальные функции / биты кода готовности

090	-	097	.......	Увеличение мощности

098	-	100	.......	Совместимость блоков

101	-	109	.......	Впрыск топлива

110	-	119	.......	Контроль нагрузки

120	-	129	.......	Связь между блоками управления

130	-	139	.......	Система охлаждения

170			.......	Управление стартера

Блок измеряемых величин 001:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %

4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Количество воздуха 1, г/с

4)Количество воздуха 2, г/с

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

1)Число оборотов, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 004:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение, В

3)Температура ОЖ °C

4)Температура воздуха на впуске,  °C

Блок измеряемых величин 005:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Скорость, км/ч

4)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA:  Обогащение при разгоне

Блок измеряемых величин 006:

Общая информация

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура воздуха на впуске,  °C

4)Корректировка относительно высоты над уровнем моря, %

(отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000 м)

Блок измеряемых величин 007:

Общая информация BDE

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Режим работы BDE

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов (без базовои установки)

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Напряжение электропитания, В

3)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.

4)Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, давление во впускном коллекторе (без базовои установки)

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Напряжение электропитания, В

3)Давление во впускном коллекторе, мбар

4)Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов 					Базовая установка

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращенияувеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние тормознои системы, включена/выключена

2)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.

3)Давление в усилителе тормозов, мбар

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 009:

Продление интервала ТО

1)Уровень масла, мм

2)Критическии уровень масла, мм

3)Сигнал расхода топлива [ л]

4)Эквивалент расхода

Блок измеряемых величин 010:

Зажигание

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 011:

Зажигание

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Температура воздуха на впуске,  °C

4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 012:

Настроика распределителя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны low-high

4)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны high-low

Блок измеряемых величин 014:

Распознавание пропусков зажигания

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Общии счетчик пропусков зажигания, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 015:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 1, n

2) Счетчик цил. 2, n

3) Счетчик цил. 3, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 016:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 4, n

2) Счетчик цил. 5, n

3) Счетчик цил. 6, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 017:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 7, n

2) Счетчик цил. 8, n

3) Счетчик цил. 9, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 018:

Окно индикации нагрузки/частоты вращения, распознание пропусков зажигания

(пропусков зажигания не обнаружено: 0 во всех положениях)

1)минимальная частота вращения, об/мин

2)максимальная частота вращения, об/мин

3)минимальная нагрузка, %

4)максимальная нагрузка, %

Блок измеряемых величин 019:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 10, n

2) Счетчик цил. 11, n

3) Счетчик цил. 12, n

4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 020:

Антидетонационное регулирование

1)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала

2)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала

3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 021:

Антидетонационное регулирование

1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала

2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала

3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 022:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 023:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 024:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 025:

Антидетонационное регулирование

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала

4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 026:

Напряжение датчиков детонации

1)Цил. 1, В

2)Цил. 2, В

3)Цил. 3, В

4)Цил. 4, В

Блок измеряемых величин 027:

Напряжение датчиков детонации

1)Цил. 5, В

2)Цил. 6, В

3)Цил. 7, В

4)Цил. 8, В

Блок измеряемых величин 028:							Базовая установка

Проверка датчиков детонации

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 029:

Зарезервировано для адаптации антидетанационного регулирования

Блок измеряемых величин 030:	V-образныи двигатель,

статус лямбда-зондов

1) Ряд цилиндров 1, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X	Включено регулирование

X	Зонд готов к работе

X 	Подогрев зонда включен

X		Очистка катализатора включена

X		свободно

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X	Регулировка включена (I-часть)

X		Зонд готов к работе

X		Подогрев зонда включен

X		Регулировка включена (P-часть)

3) Ряд цилиндров 2, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X	Включено регулирование

X	Зонд готов к работе

X 	Подогрев зонда включен

X		Очистка катализатора включена

X		свободно

4) Ряд цилиндров 2, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X	Регулировка включена (I-часть)

X		Зонд готов к работе

X		Подогрев зонда включен

X		Регулировка включена (P-часть)

Блок измеряемых величин 030:	рядныи двигатель,

статус лямбда-зондов

1) Ряд цилиндров 1, зонд 1

(значение 5-значного цифрового блока)

4 2 3 1 0

X	Включено регулирование

X	Зонд готов к работе

X 	Подогрев зонда включен

X		Очистка катализатора включена

X		свободно

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X	Регулировка включена (I-часть)

X		Зонд готов к работе

X		Подогрев зонда включен

X		Регулировка включена (P-часть)

3) Ряд цилиндров 1, зонд 3

(значение 4-значного цифрового блока)

3 2 1 0

X	Регулировка включена (I-часть)

X		Зонд готов к работе

X		Подогрев зонда включен

X		Регулировка включена (P-часть)

4)не используется

Блок измеряемых величин 031:	V-образныи двигатель,

напряжение лямбда-зондов

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В

2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, В

4)Ряд цилиндров 2, зонд 2, В

Блок измеряемых величин 031:	рядныи двигатель,

напряжение лямбда-зондов

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, В

2)Ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 031:	V-образныи двигатель,

стабильные лямбда-зонды

1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1

2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1

3)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 2

4)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 2

Блок измеряемых величин 031:	рядныи двигатель,

стабильные лямбда-зонды

1)Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1

2)Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 032:	V-образныи двигатель,

адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %

2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %

3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, холостои ход, %

4)Ряд цилиндров 2, зонд 1, частичная нагрузка, %

Блок измеряемых величин 032:	рядныи двигатель,

адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)

1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %

2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 033:	V-образныи двигатель,

величина лямбда-регулирования

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В

3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %

4)Ряд цилиндров 2, напряжение лямбда-зонда, В

Блок измеряемых величин 033:	рядныи двигатель,

величина лямбда-регулирования

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 033:	V-образныи двигатель,

величина лямбда-регулирования, стабильныи лямбда-зонд

1)Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, %

2)Ряд цилиндров 1, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В

3)Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, %

4)Ряд цилиндров 2, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В

Блок измеряемых величин 034:							Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C

3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 034:							Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.- стабильные зонды

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C

3)Величина динамики, ряд цил. 1 или 3

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C

3)Длительность периода, ряд цил. 2 или 4, с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.- стабильные зонды

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °C

3)Величина динамики, ряд цил. 2 или 4

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 036:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»

1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 036:	рядныи двигатель,				Базовая установка

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»

1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 037:							Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. Цил 1, дельта-лямбда

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 037:							Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. цил 1, дельта-лямбда – стабильные зонды

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. Цил 2, дельта-лямбда

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

Лямбда-зонды, ряд. цил 2, дельта-лямбда – стабильные зонды

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»

1)Нагрузка, %

2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В

3)Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 039:	V-образныи двигатель,				Базовая установка

Лямбда-зонды, расположенные после катализатора, перепутаны

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество воздуха, г/с

2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 039:	рядныи двигатель,				Базовая установка

Лямбда-зонды 2 и 3 перепутаны

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество воздуха, г/с

2)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 040:	V-образныи двигатель,

подогреватели лямбда-зондов, сопротивление проводки подогревателеи

1)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 1, 

2)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.

3)Нагревательныи резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 2, 

4)Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.

Блок измеряемых величин 041:	V-образныи/рядныи двигатель,

подогреватель зонда, ряд цил. 1

1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 1, 

2)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 1, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 2, 

4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 042:	рядныи двигатель,

Подогреватель лямбда-зонда

1)Внутреннее сопротивление, Ом

2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)

4)

Блок измеряемых величин 042:	V-образныи двигатель,

подогреватели зондов, провода отсоединены от подогревателеи

1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 1, 

2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 2, 

4)Состояние/коэффициент заполнения, ряд 2, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 043:							Базовая установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 1

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044:							Базовая установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 2

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 1, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 4, зонд 2 исправен/ ряд 4, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044:							Базовая установка

Старение зонда послк кат., рядныи двигатель

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, °C

3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 3 исправен/ ряд 3, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 045:

не используется

Блок измеряемых величин 046:							Базовая установка

Проверка конвертации катализатора, ряд 1/3

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 1 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 1, °C

3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 1 исправен/ кат. ряда 1 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 3 исправен/ кат. ряда 3 неисправен

Блок измеряемых величин 047:							Базовая установка

Проверка конвертации катализатора, ряд 2/4

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044

должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 2 исправен»

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура катализатора, ряд цил. 2, °C

3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 2 исправен/ кат. ряда 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 4 исправен/ кат. ряда 4 неисправен

Блок измеряемых величин 048:							Базовая установка

Термическая диагностика кат., ряд 1 (BDE)

1)Режим работы BDE

1 2 3 4 5 6 7 8

X	однородн.

X	однородн. бедн.

X		однородн./послоин., дополнит. впрыск

X		послоин.

X		послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X			свободно

X 			свободно

X			с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Количество шагов проверки

3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 049:							Базовая установка

Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)

1)Режим работы BDE

1 2 3 4 5 6 7 8

X	однородн.

X	однородн. бедн.

X		однородн./послоин., дополнит. впрыск

X		послоин.

X		послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X			свободно

X 			свободно

X			с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Количество шагов проверки

3)Экзотермическое увеличение температуры, К

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 050:	системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Подогрев заднего стекла/команда климатическои установки, вкл/выкл

4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

Блок измеряемых величин 050:	системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Сигнал климатическои установки, вкл/выкл

4)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

Блок измеряемых величин 051:

Частота вращения, включение передач

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Передача (только для АКП), 0…7

P,N = 0

передача = 1…6

R = 7

4)Напряжение АКБ, В

Блок измеряемых величин 052:	системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Готовность климатическои установки, вкл/выкл

4)Подогрев заднего/ветрового стекла, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 053:

Увеличение числа оборотов вследствие увеличения нагрузки на генератор

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Напряжение АКБ, В

4)Нагрузка на генератор, % или Нм или Вт

Блок измеряемых величин 054:

Регулятор холостого хода/датчик холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA:  Обогащение при разгоне

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 054:

Регулятор х.х./датчик х.х. в а/м с электроннои педалью акселератора

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA:  Обогащение при разгоне

3)Датчик 1 положения педали акселератора (потенциометр), %

4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 055:	системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Регулятор х.х.

3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0		всегда 0

X 		Рулевое колесо повернуто до упора

X		Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 055:	системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Регулятор х.х.

3)Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Климатич. уст. готова к работе

X		Обогрев заднего стекла включен

X 		Рулевое колесо повернуто до упора

X		Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 056:	системы без открывания заднего стекла/климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0		всегда 0

X 		Рулевое колесо повернуто до упора

X		Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 056:	системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Стабилизация холостого хода

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Количество воздуха, регулятор х.х.

4)Режимы работы

(значение 6-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Климатич. уст. готова к работе

X		Обогрев заднего стекла включен

X 		Рулевое колесо повернуто до упора

X		Обогрев ветрового стекла

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 057:

Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал

1)Число оборотов фактич., об/мин

2)Число оборотов номин., об/мин

3)Компрессор климатическои установки, вкл, выкл, снизить

4)Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе, %/бар

Блок измеряемых величин 058:	только для а/м с электрогидравлическими опорами двигателя

опоры двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя, правая, вкл/выкл

4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 058:	для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП

опоры двигателя/КП

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл

4)Опора КП 1/2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 060:	а/м с ESB				Базовая установка

адаптация ESB

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %

3)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

BA:  Обогащение при разгоне

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 060:	а/м с электроннои педалью акселератора			Базовая установка

Адаптация электроннои педали акселератора

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %

3)Статус адаптации DVE

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 061:	системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

ESB/E-Gas

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Режим работы

(значение 4-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен

0		всегда 0

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 061:	системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

ESB/E-Gas

1)Число оборотов, об/мин

2)Напряжение АКБ, В

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Режим работы

(значение 4-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X	Компрессор клим. уст. включен

X	Включена передача

X	Климатич. уст. готова к работе

X		Обогрев заднего стекла включен

(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)

Блок измеряемых величин 062:

E-Gas, напряжения потенциометров, соотношение U/Uопорн.

1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %

3)Угол датчика наклона педали (потенциометр 1), %

4)Угол датчика наклона педали (потенциометр 2), %

Блок измеряемых величин 063:							Базовая установка

Адаптация точки включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (только для а/м с АКП)

- Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль акселератора до упора после соответствующего указания

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона датчика педали (потенциометр 1), %

2)Адаптированная тока включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (потенциометр 1), В

3) Kick-down

4)Резудьтат (нажать/ выполняется адаптация/ адаптация в норме / ошибка)

Блок измеряемых величин 064:

Адаптирующие величины потенциометра дроссельнои заслонки

1)Потенциометр 1, адаптация нижнего краинего положения, В

2)Потенциометр 2, адаптация нижнего краинего положения, В

3)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 1, В

4)Воздушныи зазор аварииного режима, потенциометр 2, В

Блок измеряемых величин 065:

E-Gas, глубинная адаптация, только для систем P/N с AGR

1)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 1, %

2)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 2, %

3)Статус адаптации DVE, n

4)Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 066:	для 4-позиционного переключателя

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X	Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X		Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X		GRA активирована

X		Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X			Главныи выключатель нажат

X 			Статус GRA для CAN

X			Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X	GRA вкл/выкл

X	фиксированное положение (GRA вкл)

X		Замедление/торможение

X		Разгон/ускорение

Блок измеряемых величин 066:	для 4-позиционного переключателя с CAN

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X	Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X		Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X		GRA активирована

X		Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X			Главныи выключатель нажат

X 			Статус GRA для CAN

X			Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	GRA вкл/выкл (CAN)

X	фиксированное положение (GRA вкл)

X		Замедление

X		Разгон/ускорение

X		свободно

X			свободно

X			свободно

X 			GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 066:	для 6-позиционного переключателя

GRA активировано

1)Скорость фактич., км/ч

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X	Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X		Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X		GRA активирована

X		Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X			Главныи выключатель нажат

X 			Статус GRA для CAN

X			Статус GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 6-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	GRA вкл/выкл

X	фиксированное положение (GRA вкл)

X		Замедление

X		Разгон/ускорение

X		Фиксир. положение.

X			Возврат к заданнои скорости

X			свободно

X 			GRA вкл (контакт оборудования)

Блок измеряемых величин 067:

Критерии отключения GRA

1)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, реверсивныи

2)Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

X	Датчик на педали тормоза, педаль нажата

X		Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X		GRA активирована

X		Блок управления активного круиз-контроля имеется (ACC-ADR)

X			Главныи выключатель нажат

X 			Статус GRA для CAN

X			Статус GRA для CAN

3)Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung, нереверсивныи

4)не используется

Блок измеряемых величин 068:

Статус КП

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Передача, 0…7

P,N = 0

передача = 1…6

R = 7

4)Гидротрансформатор/статус включения, сообщение: гидротрансформатор включен/выключен/режим регулировки

Блок измеряемых величин 069:

Ограничение максимально допустимои скорости

1)Статус

(значение 8-значного цифрового кода)

X X X X X X 7 8

X	0 = подвеска со стальными пружинами; 1 = пневмоподвеска

X	0 = нет прицепа; 1 = с прицепом

2)не используется

3)не используется

4)не используется

Блок измеряемых величин 070:							Базовая установка

Проверка клапана системы вентиляции топливного бака

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Клапан сис. вент. топл. бака исправен»

1)Степень открытия клапана, % (коэффициент заполнения)

2)Лямбда-регулятор / диагностическая величина при включеннои диагностике, %

3)Регулятор х.х. / диагностическая величина при включеннои диагностике, %/г/сек/

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / клапан исправен/неисправен

Блок измеряемых величин 071:							Базовая установка

Проверка герметичности топливного бака (диагностическии насос, только при наличии клапана системы вентиляции топливного бака)

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут

2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена

3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 072:							Базовая установка

Запорныи клапан абсорбера

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут

2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена

3)Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 073:

не используется

Блок измеряемых величин 074:

Адаптация регулировочного колесика AGR

1)Нулевое положение, В

2)max. краинее положение, В

3)Актуальная величина потенциометра, В

4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 075:	с датчиком температуры			Базовая установка

системы рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Датчик температуры AGR, °C

3)Разница температур AGR, °C

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075:	с датчиком давления во впускном коллекторе			Базовая установка

системы рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Разница давлении во впускном коллекторе, мбар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075:	с датчиком давления во впускном коллекторе			Базовая установка,

система рециркуляции ОГ, для адаптации параметрическои кривои

1)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 1 и 2, 100•Па

2)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 2 и 3, 100•Па

3)Разница давлении, диагностика AGR,  фаза 1 и 3, 100•Па

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075:							Базовая установка,

адаптация параметрическои кривои AGR

1)Фактич. величины потенциометра AGR без смещения, В

2)Корректировочныи коэффициент в верхнеи области открытия, %

3)Корректировочныи коэффициент в нижнеи области открытия, %

4)Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 076:	для системы впуска воздуха,

система рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Давление во впускном коллекторе, мбар

3)Степень открытия (U/Uопорн.), %

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 076:	для системы измерения количества воздуха,

система рециркуляции ОГ

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Степень открытия (U/Uопорн.), %

4)Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 077:							Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 077:	система со стабильным лямюда-зондом	Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	fдhrt automatisch auf 1400 U/min -> "Test EIN"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078:							Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078:	система со стабильным лямюда-зондом	Базовая установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения 	увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Количество воздуха, г/с

3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 079:

заслонки ОГ

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Заслонка, ряд цилиндров 1, вкл/выкл

4)Заслонка, ряд цилиндров 2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 080:

Идентификационные данные блока управления

1)Код и обозначение производителя

2)Дата производства

3)Изменение производителя

4)Контрольныи код производителя

Текущии номер производителя

Блок измеряемых величин 081:

Идентификационные данные блока управления

1)Номер шасси

2)Номер конструкционнои группы / серииныи номер

3)Контрольныи номер типа

4)

Блок измеряемых величин 082:

Идентификационные данные блока управления

1)Версия программы обновления ПО

2)Дата обновления («прошивки») ПО

3)HW – конструкционная группа/сорт

4)HW – конструкционная группа/сорт

Блок измеряемых величин 083:

Идентификационные данные блока управления

1)Первичныи номер шасси

2)

3)

4)

Блок измеряемых величин 084:

не используется

Блок измеряемых величин 085:

IUMPR

1)Стартовыи адрес, RAM-матрица / номер записи

2)Длина (количество записеи) /величина CDT

3)Стартовыи адрес IUMPR / нумератор

4)Стартовыи адрес CDT / денумератор

Блок измеряемых величин 086:

Биты готовности и цикловые биты

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Катализатор

X	Прогрев катализатора

X		Система AKF

X		Система SL

X		Климатическая установка

X			Лямбда-зонды

X			Подогрев лямбда-зонда

X			AGR

Номинальное значение:00000000

2)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Катализатор, ряд цилиндров 1

X	Катализатор, ряд цилиндров 2

X		LDP

X		TEV

X		Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1

X			Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1

X			Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2

X			Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2

Номинальное значение:00000000

3)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	ряд цил. 1, зонд 1, электропитание

X	ряд цил. 1, зонд 2, электропитание

X		ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X		ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)

X		 ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)

X			Напряжение зонда, ряд цил. 1

X			Напряжение зонда, ряд цил. 2

X			ряд цил. 1, зонд 1

Номинальное значение:00000000

4)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	ряд цил. 2, зонд 1, электропитание

X	ряд цил. 2, зонд 2, электропитание

X		ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X		ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)

X		ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)

X			AGR, ряд цил. 1

X			AGR, ряд цил. 2

X			ряд цил. 2, зонд 1

Номинальное значение:00000000

Блок измеряемых величин 087:

Биты готовности и биты ошибок

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Катализатор

X	Прогрев катализатора

X		Система AKF

X		Система SL

X		Климатическая установка

X			Лямбда-зонды

X			Подогрев лямбда-зонда

X			AGR

Номинальное значение:00000000

2)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Катализатор, ряд цилиндров 1

X	Катализатор, ряд цилиндров 2

X		LDP

X		TEV

X		Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1

X			Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1

X			Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2

X			Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2

Номинальное значение:00000000

3)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	ряд цил. 1, зонд 1, электропитание

X	ряд цил. 1, зонд 2, электропитание

X		ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X		ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)

X		ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)

X			Напряжение зонда, ряд цил. 1

X			Напряжение зонда, ряд цил. 2

X			ряд цил. 1, зонд 1

Номинальное значение:00000000

4)Метки ошибок

1= ошибка

0= нет ошибки

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	ряд цил. 2, зонд 1, электропитание

X	ряд цил. 2, зонд 2, электропитание

X		ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)

X		ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)

X		ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)

X			AGR, ряд цил. 1

X			AGR, ряд цил. 2

X			ряд цил. 2, зонд 1

Номинальное значение:00000000

Блок измеряемых величин 088:

Цикловая метка для последующих процедур OnBoard-диагностики

1)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 2

X	Распределительныи вал выпускных клапанов, ряд цил. 1

X		Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 2

X		Распределительныи вал впускных клапанов, ряд цил. 1

X		Датчик детонации 4

X			Датчик детонации 3

X			Датчик детонации 2

X			Датчик детонации 1

2)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Выключатель стоп-сигнала

X	Выключатель

X		Регулировка х.х.

X		Сигнал скорости

X		Датчик х.х.

X			Датчик температуры ОЖ

X			Потенциометр дроссельнои заслонки

X			Расходомер воздуха

3)Цикловые метки (текущие циклы)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	не используется

X	не используется

X		Воздух на впуске

X		Термостат (только для США)

X		Регулировка давления наддува

X			Переключатель управления GRA

X			Лямбда-адаптация, ряд цил. 2

X			Лямбда-адаптация, ряд цил. 1

Блок измеряемых величин 089:

Система бортовои диагностики (OBD)

1)Пробег в км с контрольнои лампои системы выпуска ОГ при установленном клапане системы вентиляции топливного бака сообщение отсутствует

2)Уровень топлива, в норме / слишком мал

3)

4)

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, вкл/выкл

3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, вкл/выкл

3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Поворот регулятора, вкл/выкл

4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Поворот регулятора, вкл/выкл

4)Поворот регулятора, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093:	V-образныи двигатель,

адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093:

Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала

1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 094:							Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ

3)Результат, ряд цилиндров 1	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094:							Базовая установка,

Непрерывное регулирование положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094:	есть					Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 095:	одноступенчатое изменение,

изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Статус, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 095:	многоступенчатое изменение

изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Статус, выкл / ступень 1 / ступень 2

Блок измеряемых величин 095:	непрерывное изменение,

изменение геометрии впускного коллектора

1)Фактическое положение, %

2)Номинальное положение, %

3)Напряжение потенциометра, величина смещения

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка / заблокировано

Блок измеряемых величин 096:							Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ

3)Результат, ряд цилиндров 1	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 096:	есть					Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»

- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"

1)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала

2)Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

3)Результат, ряд цилиндров 1	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

4)Результат, ряд цилиндров 2	тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 097:

Изменение геометрии впускного коллектора

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура/давление ОЖ, °C/мбар

4)Изменение геометрии впускного коллектора, выкл/вкл

Блок измеряемых величин 098:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 2

1)Число оборотов, об/мин

2)Коэффициент заполнения, %

3)Поворот регулятора, номинальныи, в ° поворота коленвала

4)Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 099:

Отключение лямбда-регулирования (в процессе базовои установки)

(из соображении совместимости со старыми системами)

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Лямбда-регулятор, %

4)Лямбда-регулирование, выкл/выкл

Блок измеряемых величин 100:

Код готовности (из соображении совместимости со старыми системами)

1)Биты готовности (закрытая проверка)

1= не закрыто

0= закрыто

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Катализаторы

X	Прогрев катализатора

X		Система AKF

X		Система SL

X		Климатическая установка

X			Лямбда-зонды

X			Подогрев лямбда-зонда

X			AGR

Номинальное значение:00000000

2)Температура ОЖ °C

3)Время с момента пуска двигателя, с

4)Статус OBD

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X	цикл прогрева (warm-up) не обнаружен

X	цикл прогрева (warm-up) обнаружен

X		свободно

X		свободно

X		не менее 1 Fehler erkannt/Ошибки не обнаружены

X			Trip

X			обнаружен цикл движения (driving-cycle)

X			MIL вкл.

1: Описание выполнено

0: Описание не выполнено

Блок измеряемых величин 101:	система с расходомером воздуха

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 101:	система с контролем давления во впускном коллекторе

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 102:

Впрыск

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ °C

3)Температура воздуха на впуске,  °C

4)Средняя продолжительность впрыска, мс

Блок измеряемых величин 103:

Регулируемыи (на основе потребности) топливныи насос

1)Фактическое давление топлива, мбар

2)I-регулятор давления топлива, %/мбар

3)Адаптирующая величина EKP, %/мбар

4)Адаптация топливного насоса, тест выкл, выполняется адаптация / адаптация в норме / ошибка

Блок измеряемых величин 104:

Стартовые адаптирующие величины

1)Стартовая температура двигателя, °C

2)Температурныи адаптационныи фактор 1, %

3)Температурныи адаптационныи фактор 2, %

4)Температурныи адаптационныи фактор 3, %

Блок измеряемых величин 105:

Отключение цилиндров

1)Число оборотов, факт., об/мин

2)Нагрузка, %

3)Температура ОЖ °C

4)Отключение, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 106:

Давление топлива

1)Давление топлива в рампе, бар

2)Электрическии топливныи насос 1 / 2, выкл/вкл или %PWM

3)Электрическии топливныи насос 3 / 4, выкл/вкл или %PWM

4)Время с момента прекращения работы, с

Блок измеряемых величин 107:	V-образныи двигатель,			Базовая установка,

Лямбда-регулирование

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %

3)Лямбда-регулятор, ряд 2 (наиденная величина), %

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 107:	рядныи двигатель,			базовая установка,

лямбда-регулирование

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Число оборотов, об/мин

2)Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %

3)Температура ОГ (после фильтрации), °C

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 108:

не используется

Блок измеряемых величин 109:

не используется

Блок измеряемых величин 110:

нагрузка, обогащение при полнои нагрузке

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура ОЖ, °C

3)Средняя продолжительность впрыска, мс

4)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

Блок измеряемых величин 111:

Регулировка давления наддува

1)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 1, %

2)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 2, %

3)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 3, %

4)Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 4, %

Блок измеряемых величин 112:	рядныи двигатель

Температура ОГ

1)Температура ОГ, ряд 1, °C

2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %

3)Рассчитанная температура ОГ, °C

4)Смоделированная температура ОГ, °C

Блок измеряемых величин 112:	рядныи двигатель

Температура ОГ

1)Температура ОГ, ряд 1, °C

2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %

3)Температура ОГ, ряд 2, °C

4)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 2, %

Блок измеряемых величин 113:

Нагрузка, обогащение при полнои нагрузке

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

4)Давление окружающего воздуха, мбар

Блок измеряемых величин 114:

Регулировка давления наддува

1)Номинальная нагрузка без корректировки, %

2)Номинальная нагрузка после корректировки, %

3)Фактическая нагрузка, %

4)Коэффициент заполнения сигнала, клапан давления наддува, %

Блок измеряемых величин 115:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Давление наддува, номинальная величина, мбар

4)Давление наддува, фактическая величина, мбар

Блок измеряемых величин 116:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Корректирующии коэффициент, топливо, %

3)Корректирующии коэффициент, температура ОЖ %

4)Корректирующии фактор, температура воздуха на впуске,  %

Блок измеряемых величин 117:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Положение педали акселератора, %

3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %

4)Давление наддува, номинальная величина, мбар

Блок измеряемых величин 118:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Температура воздуха на впуске, °C

3)Коэффициент заполнения клапана LDR, %

4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 119:

Регулировка давления наддува

1)Число оборотов, об/мин

2)Актуальная адаптирующая величина регулировки давления наддува, %

3)Коэффициент заполнения клапана регулировки давления наддува (LDR), %

4)Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 120:

ASR/FDR

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Номинальныи момент ASR/FDR, Нм

3)Крутящии момент двигателя, Нм

4)Статус, сообщение: ASR активирована / ASR не активирована

Блок измеряемых величин 121:

не используется

Блок измеряемых величин 122:

КП

1)Число оборотов двигателя, об/мин

2)Номинальныи момент КП, Нм

3)Крутящии момент двигателя, Нм

4)Статус, сообщение: ограничение двигателя/нет ограничения

Блок измеряемых величин 123:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 124:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 125:

Сообщения шины CAN

1)КП, информация об оборудовании

-	 :	нет сообщении, если система отсутствует во  				всех сообщениях шины CAN

КП 0:	сообщение еще не получено

КП 1:	сообщение получено

2) ABS, информация об оборудовании

ABS 0

ABS 1

3)Комбинация приборов, информация об оборудовании

Комбинация приборов 0

Комбинация приборов 1

4)Климатическая установка, информация об оборудовании

Климатическая установка 0

Климатическая установка 1

Блок измеряемых величин 126:

Сообщения шины CAN

1)Система контроля дистанции, информация об оборудовании

Система контроля дистанции 0

Система контроля дистанции 1

2)Датчик угла поворота рулевого колеса, информация об оборудовании

Датчик угла поворота рулевого колеса 0

Датчик угла поворота рулевого колеса 1

3)Подушки безопасности, информация об оборудовании

Подушки безопасности 0

Подушки безопасности 1

4)Центральныи коммутационныи блок

Центральныи коммутационныи блок 0

Центральныи коммутационныи блок 1

Блок измеряемых величин 127:

Сообщения шины CAN

1)Полныи привод, информация об оборудовании

Полн.привод 0

Полн.привод 1

2)Регулировка дорожного просвета, информация об оборудовании

Регулировка дорожного просвета 0

Регулировка дорожного просвета 1

3)Рулевое колесо, информация об оборудовании

Рул.колесо 0

Рул.колесо 1

4)Усилитель тормозов, информация об оборудовании

Усилитель тормозов 0

Усилитель тормозов 1

Блок измеряемых величин 128:

Сообщения шины CAN

1)Электронныи замок зажигания, информация об оборудовании

Эл. замок зажигания 0

Эл. замок зажигания 1

2)Датчик NOx 1, информация об оборудовании

Датчик NOx 1 0

Датчик NOx 1 1

3)Датчик NOx 2, информация об оборудовании

Датчик NOx 2 0

Датчик NOx 2 1

4)Блок управления двигателя /Slave

Блок упр. двигателя 0 / Slave_1 0

Блок упр. двигателя 1 / Slave_1 1

Блок измеряемых величин 129:

Сообщения шины CAN

1)Управление АКБ/бортовои сети, информация об оборудовании

Управление бортовои сети 0

Управление бортовои сети 1

2)Датчик уровня масла/продленныи интервал ТО (датчик TOG), информация об оборудовании

Уровень масла 0

Уровень масла 1

3)Диагностическии интерфеис шин данных, информация об оборудовании

Диагн. интерфеис шин данных 0

Диагн. интерфеис шин данных 1

4) -

Блок измеряемых величин 130:							базовая установка,

Система охлаждения с электронным управлением

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Температура на выходе из двигателя, °C

2)Температура на выходе из радиатора, °C

3)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 131:

Система охлаждения с электронным управлением

1)Температура на выходе из двигателя, °C

2)Температура на выходе из двигателя, номинальная, °C

3)Температура на выходе из радиатора, °C

4)Коэффициент заполнения сигнала термостата, %

Блок измеряемых величин 132:

Система охлаждения с электронным управлением

1)Температура на выходе из радиатора, номинальная, °C

2)Разница температур на выходе из двигателя/радиатора, °C

3)Потенциометр нагрева

4)Статус системы охлаждения

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	Система исправна

X	Управление термостата работает

X		Управление вентилятора работает

X		Регулируемое отклонение (0 > номин. темп.; 1 < номин. темп.)

X		Режим вентилятора 2, активен

X			Режим вентилятора 1, активен

X			Дополнительныи насос ОЖ

X			Закодирован режим для стран с жарким климатом

(1=условие выполнено; 0=условие не выполнено)

Блок измеряемых величин 133:

Система охлаждения с электронным управлением

1) -

2) -

3) -

4)Статус

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	Конфигурация вентилятора допустима

X	0 = один вентилятор / 1 = два вентилятора

X		Определение конфигурации вентилятора закрыто

X		свободно

X		свободно

X			свободно

X			свободно

X			свободно

Блок измеряемых величин 134:

Температуры

1)Температура масла, °C

2)Температура окружающего воздуха, °C

3)Температура воздуха на впуске, °C

4)Температура на выходе из двигателя, °C

Блок измеряемых величин 135:

Управление вентилятора

1)Температура на выходе из радиатора, фактическая, °C

2)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 1, %

3)Коэффициент заполнения, управление вентилятора 2, %

4)Температура контура привода, вентилятор радиатора, °C

Блок измеряемых величин 136:

Реле управления вентилятора

1)Реле 1, вкл/выкл

2)Реле 2, вкл/выкл

3)Дополнительныи насос ОЖ, насос ВЫКЛ/ВКЛ

4)Работа вентилятора после выключения двигателя, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 137:

Сигнал включения климатическои установки

1)Вход AC, вкл/выкл

2)Компрессор климатическои установки, вкл/выкл

3)Датчик высокого давления / давление в климатическои системе, вкл/выкл/бар

4)Потребность климатическои установки в работе вентилятора, %

Блок измеряемых величин 138:

Диагностика термостата

1)Температура пуска двигателя, 	°C

2)Среднее количество потребляемого воздуха, г/с

3)Средняя скорость а/м, км/ч

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Блок измеряемых величин 139:

Диагностика термостата

1)Температура двигателя	при диагностике, °C

2)Интегральное фактическое количество воздуха, кг

3)Интегральное номинальное количество воздуха, кг

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Блок измеряемых величин 140:	Bosch HDP1					базовая установка,

клапан регулировки давления

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Коэффициент заполнения, клапан регулировки давления, %

2)Давление в рампе, номинальное, бар

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 140:	Bosch HDP2					базовая установка,

клапан регулировки количества

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Разница между углом открытия/углом закрытия, ° поворота коленвала

2)Давление в рампе, номинальное, бар

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 140:	Hitachi

Клапан регулировки количества

1)Угол закрытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала

2)Угол открытия, клапан регулировки количества, ° поворота коленвала

3)Давление в рампе, фактическое, бар

4)Статус

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	1 = включ. / 0 = не включ.

X	свободно

X		свободно

X		свободно

X		свободно

X			свободно

X			свободно

X			свободно

Блок измеряемых величин 141:	Bosch HDP

Система подачи топлива

1)Регулятор давления в рампе, бар

2)Регулятор давления в рампе

3)Регулятор давления в рампе, переменная часть

4)Статус нагнетательнои системы рампы

Блок измеряемых величин 141:	Hitachi

Система подачи топлива

1)Адаптация системы высокого давления, бар

2)Регулируемая часть, мм3

3)Общии объем, мм3

4)Давление в рампе (фактическое), бар

Блок измеряемых величин 142:	регулировка в двух точках			базовая установка,

Заслонка впускного канала для BDE

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %

2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %

3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 142:	непрерывное регулирование		базовая установка,

Заслонка впускного канала для BDE

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Напряжение, верхнее краинее положение, В

2)Напряжение, нижнее краинее положение, В

3)Статус адаптации, n

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 143:	непрерывное регулирование

Заслонка впускного канала для BDE

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), %

4)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	однородн.

X	однородн. бедн.

X		однородн./послоин., дополнит. впрыск

X		послоин.

X		послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X			свободно

X			свободно

X			с битом «однородн.» антидетонационная защита

Блок измеряемых величин 143:	V-образныи двигатель,

Заслонка впускного канала для BDE

1)Нагрузка, %

2)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 1, %

3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 2, %

4)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	однородн.

X	однородн. бедн.

X		однородн./послоин., дополнит. впрыск

X		послоин.

X		послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X			свободно

X			свободно

X			с битом «однородн.» антидетонационная защита

Блок измеряемых величин 144:							базовая установка,

Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE с вакуумным управлением

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Фактическое положение заслонки впускного канала, %

2)Номинальное положение заслонки впускного канала, %

3)Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 144:	непрерывное регулирование		базовая установка,

Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Напряжение, верхнее краинее положение, В

2)Напряжение, нижнее краинее положение, В

3)Статус адаптации, n

4)Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 145:							базовая установка,

Датчик температуры ОГ

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Температура ОГ, смоделированная, ряд 1, °C

2)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 1, °C

3)Температура ОГ, измерение датчика, ряд 2, °C

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 146:							базовая установка,

Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 1

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество ОГ, г/с

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Коэффициент накопительного катализатора, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 147:							базовая установка,

Накопительныи катализатор NOx, ряд цилиндров 2

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Количество ОГ, г/с

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Коэффициент накопительного катализатора, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 148:							базовая установка,

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 1

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Скорость а/м, км/ч

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Заполнение серои, г

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 149:							базовая установка,

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NOx, ряд цилиндров 2

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Скорость а/м, км/ч

2)Средняя температура катализатора, °C

3)Заполнение серои, г

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 150:

Датчик NOx

1)Режим работы BDE

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	однородн.

X	однородн. бедн.

X		однородн./послоин., дополнит. впрыск

X		послоин.

X		послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X			свободно

X			свободно

X			с битом «однородн.» антидетонационная защита

2)Средняя температура катализатора, °C

3) Напряжение датчика NOx, В

4)Фактическая лямбда-величина, напряжение датчика NOx

Блок измеряемых величин 151:

Подогреватель датчика NOx

1)Напряжение электропитания, В

2)Нагревательныи резистор, 

3)Коэффициент заполнения, %

4) -

Блок измеряемых величин 152:

Смещение датчика NOx

1)Фактическая лямбда-величина

2)Фактическая величина NOx

3)Смещение NOx

4)Результат: тест вкл./тест выкл./выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 153:

не используется

Блок измеряемых величин 154:

не используется

Блок измеряемых величин 155:

не используется

Блок измеряемых величин 156:

не используется

Блок измеряемых величин 157:

не используется

Блок измеряемых величин 158:

не используется

Блок измеряемых величин 159:

не используется

Блок измеряемых величин 160:

Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 1, %

2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 2, %

3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 3, %

4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 4, %

Блок измеряемых величин 161:

Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 5, %

2)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 6, %

3)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 7, %

4)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 8, %

Блок измеряемых величин 162:							базовая установка,

Регулировка отдельных цилиндров, ряд 1

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %

2) - лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %

3)-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 163:							базовая установка,

Регулировка отдельных цилиндров, ряд 2

1)Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, %

2) - лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %

3)-лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 164:

Саморегулирование заднего предкатализатора, ряд цилиндров 1

1) -

2) -

3) -

4) -

Блок измеряемых величин 165:

Непрерывное регулирование заднего главного катализатора, ряд цилиндров 1

1) -

2) -

3) -

4) -

Блок измеряемых величин 166:

Допустимость величин лямбда-зонда, ряд цилиндров 1

1)Лямбда

2)Напряжение зонда, после катализатора, В

3)Интегральное количество воздуха, г/с

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 167:							базовая установка,

Коррекция лямбда-зондов

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Доля кислорода, %

2)Диагностическии счетчик

3)Стабильныи лямбда зонд, корректирующая величина параметрическои кривои, %

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / активир./выполняется адаптация/система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 168:							базовая установка,

Обводная заслонка турбонагнетателя

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Холостои ход

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1)Потенциометр 1, В

2)Потенциометр 2, В

3) -

4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ /выполняется адаптация/система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 169:

Обводная заслонка турбонагнетателя

1)Число оборотов, об/мин

2)Нагрузка, %

3)Положение заслонки, %

4)Режим работы

Блок измеряемых величин 170:

Старт

1)Сигнал пуска, клемма 50, сообщение: выкл/вкл

2)Провод ответного сигнала, клемма 50 R, сообщение: выкл/вкл

3)Реле пуска 1, сообщение: выкл/вкл

4)Реле пуска 2, сообщение: выкл/вкл

Блок измеряемых величин 171:

Управление стартера

1)Датчик положения педали сцепления, бит, нажата/ненажата

2)Датчик блокировки, бит, активирована/деактивирована

3)Автоматическии пуск, возможен/невозможен

4)Биты готовности, управление стартера (закрытая проверка в норме)

0 = закрыто

1 = не закрыто

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

X 	Стартер не имеет механических неисправностеи

X	Контакты включения, реле стартера

X		Управление, реле стартера

X		Провод ответного сигнала кл. 50R

X		Сигнал пуска кл. 50

X			PN-сигнал (только для АКП)

X			Датчик блокировки (только для мех. КП)

X			Датчик положения педали сцепления (только для мех. КП)

Блок измеряемых величин 200:

Автоматическая заключительная проверка (код готовности)

- Функция 	04  	(Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- после указания нажать на педаль тормоза и на педаль акселератора

: частота вращения автоматически возрастет до требуемого для даннои проверки

уровня

- Дождаться появления в поле 2 сообщения "Система исправна"

1)Статус счетчика

отображает количество выполняемых экспресс-опросов

2)Статус

3)Статус

4)Статус